Francesca e la “magia” del filo con la memoria

Il NiTiNOL è una lega di nichel e titanio circa al 50%, scoperta per caso dal Naval Ordnance Laboratory circa 40 anni fa, caratterizzata dalla memoria di forma.

Da un filo di questa lega si può ricavare una forma come per qualsiasi fil di ferro. La forma viene “fissata” mantenendo il filo a 500 – 550 °C e raffreddandolo.

Ma a differenza di un normale filo d’acciaio, una volta distrutta la forma per stiramento, immergendolo in acqua calda o scaldandolo con un phon, esso recupera repentinamente il motivo iniziale.

| Il filo in figura reca la scritta I C E |  |
| --- | --- |
| Francesca stira il filo con tutta la forza fino a farlo diventare completamente diritto… |  |
| …ma basta gettarlo in acqua calda perché esso recuperi la forma iniziale in un battibaleno! |  |  |

Il nitinol può esistere in due fasi chiamate Austenite ( stabile a caldo) e Martensite (stabile a freddo), con la stessa forma. La deformazione a freddo provoca lo slittamento di regioni microscopiche di martensite l’una sull’altra, coinvolgendo distorsioni solo nelle zone di confine tra un dominio e l’atro. L’aumento di temperatura provoca il passaggio alla fase austenitica. A causa della maggiore agitazione termica, le zone di tensione recuperano, a caldo, le posizioni originarie, stabili anche una volta raffreddato il filo alla temperatura ambiente e riportato alla fase martensite.

# Footnotes

Institute for Chemical Education, da cui è stato acquistato. In Italia siffatti fili, di vari diametri, ma senza alcuna foggia, possono essere ordinati anche online a www.ideaelettronica.it) alla voce Leghe Metalliche.